## Slide 1: 대전 대신고 교내에서 분리수거에서의 불편한 점 개선을 위한 구조물, 시설물 창안
대전대신고등학교
김태현, 박선찬, 정호일, 김승환

## Slide 2: 목차
교내 구조 및 문제점
3D 모델링을 통한 교내 수거장 위치, 이동 경로 분석
자율주행 쓰레기통 제작

## Slide 3: 교내 구조
대전대신고등학교
김태현, 박선찬, 정호일, 김승환

## Slide 4: 학교의 환경적 문제
대전대신고등학교 육교에 쓰레기가 많아 미관상 보기 좋지 않다.
육교의 쓰레기 문제를 개선하면 좋겠다는 의견이 있음

## Slide 5: 이전 해결 방안 분석
육교에 쓰레기통이 배치되어 있었으나, 쓰레기가 넘쳐나고, 주변 미관을 손상하여 철거됨.
-> 쓰레기통을 주기적으로 비우고 관리할 수 있으면 좋겠다는 생각

## Slide 6: 해결방안
“사람의 힘 없이 자동으로 쓰레기를 분리수거 하면 빠르고 확실하게 육교의 쓰레기를 처리할 수 있지 않을까?” 라는 의견을 도출함.
-> 사람의 힘 없이 자동으로 쓰레기를 분리수거 하는 쓰레기통을 제작하자는 결론을 도출함.

## Slide 7: 자율주행 쓰레기통
교내 환경 분석 / 자율주행 쓰레기통 제작

## Slide 8: 기존 쓰레기통 아이디어들
3D 프린터로 프레임 제작
모터와 바퀴를 달아 쓰레기통을 구동
보유했던 모터의 출력이 약했음.
3D 프린터 출력물의 강성이 약했음.

## Slide 9: 자율주행 쓰레기통 제작
쓰레기통부 | 비콘부

## Slide 10
육교의 위치는 학교를 기준으로 아래로 내려오기 위한
긴 내리막길과 교문을 지난 곳에 위치되어 있다.
연구 1) 교내 수거장 위치 및 이동 경로 분석

## Slide 11: 쓰레기통의 이동 경로 분석
육교는 학교 정문에 위치한다.
별관 후면의 쓰레기장과 정문 간에는 상당한 거리가 있다.

## Slide 12
연구 2) 자율 주행 쓰레기통 제작
쓰레기통 제작
비콘 부
Arduino YUNO, HM-10 블루투스 모듈, 보조배터리
세그웨이, 쓰레기통, Raspberrt Pi 3, Arduino YUN, DC 서브모터, 모터 드라이버, 릴레이 모듈, 밧줄, 보조배터리, 미니 브레드보드
쓰레기통 부

## Slide 13: 사용 원리
자이로 센서를 이용한 세그웨이를 사용
레일과 기어를 모터로 조종하여 추의 위치를 옮겨 전진 작용과 후진 작용을 조절함.
손잡이에 고정 핀을 달아 이를 밧줄과 모터로 당겨 조절하며 좌우 회전을 조절함.

## Slide 14: 피드백
피드백과 향후 계획

## Slide 15: 피드백
3D 프린터로 만든 프레임의 강도가 약하여 연구 후반에 설계를 완전변경함.
3D 프린터의 숙련도가 낮아 시행착오가 많았음. 연구 후반에 3D 프린터를 구매 후 연습하는 것으로 해결함.
기존에 보유하던 DC모터를 사용하여 바퀴를 구동하려 하였으나, 모터의 출력이 너무 약하였음. 전동 휠을 구매하여 구동계로 활용하는 것으로 해결함.

## Slide 16: 향후 계획
알루미늄 빔 사용을 통하여 장치의 강성을 더욱 개선하고, 이를 대전대신고등학교 교정 내부에 배치할 예정임.
본 연구에서는 경로 변경이 쉬우나 장비 관리가 어려운 블루투스 비콘 방식을 사용함. 향후 GPS를 장비에 적용하여 장비의 관리성을 개선할 예정임.
본 장비를 개선한 후, 복수동 및 도마동 일대에 배치하여 거리의 미관 향상을 도모할 예정임.

## Slide 17: 감사합니다.
Q&A